## Slide 1: Capacitación
“Servicio de descarga de ácido en locación”

## Slide 2: Documentos Requeridos para Circular
Certificado de RUTA;
Revisión técnica obligatoria.
Cedula de identificación de la unidad.
Certificado de cobertura de seguro vigente.
Licencia nacional habilitante del conductor para el tránsito interjurisdiccional.
Carnet de manejo para el tránsito local.
Placa de identificación y dominio del vehículo
Remito o carta de porte respaldatoria de la carga transportada.
Tacógrafo en funcionamiento (.
Llevar en el exterior de la unidad, los carteles de identificación de los productos transportados. Paneles de seguridad, identificación de productos, numero ONU, código de riesgo.
Ficha de intervención otorgada por el dador de la carga.

## Slide 3: Requisitos Generales de los Vehículos
Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provistos de los elementos distintivos y de seguridad reglamentarios.
Ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la ley.
Tener colocadas bandas retrorreflectivas en los laterales y parte posterior de la unidad.
Los vehículos de transporte deben llevar en la parte trasera un circulo reflectivo indicador de la velocidad máxima que les está permitido desarrollar.
Llevar matafuegos reglamentarios.

## Slide 4: Son responsabilidades ineludibles del conductor:
Mantener cada una de sus licencias de conducción actualizadas y abstenerse de manejar si alguna de ellas no está vigente y válida para el tipo de vehículo que va a conducir.
Verificar que cuenta con la documentación completa del vehículo (tarjeta verde, póliza de seguro, recibo de patente, habilitaciones de ingreso a los distintos yacimientos, VTV, tarjeta RUTA (si aplica), Remitos de transporte de la carga transportada, etc.).
Verificar el correcto funcionamiento del Tacógrafo. Bajo ninguna circunstancia, se podrá circular con vehículos que no cuenten con el Tacógrafo instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
Identificarse en el tacógrafo previo a mover la unidad, cualquiera sea la distancia a ser recorrida.
Utilizar el cinturón de seguridad y exigir a todos los pasajeros y otros conductores el uso del cinturón de seguridad.

## Slide 5: Son responsabilidades ineludibles del conductor:
Circular en todo momento con las luces bajas del vehículo encendidas.
Mantener los límites establecidos y legales de velocidad permitidas.
No permitir que personas no autorizadas operen el vehículo y/o semi.
Garantizar la seguridad de todos los pasajeros. El conductor no debe permitir que los pasajeros vayan en condiciones / posiciones inseguras No fumar ni permitir que otras personas fumen en el interior del vehículo.
Verificar la fijación de la carga a desplazar en su vehículo, de acuerdo a las normas correspondientes.
Mantener el vehículo y/o semi limpio y en buenas condiciones, asegurándose que el mismo este equipado con todos los dispositivos de seguridad requeridos por la reglamentación vigente.
Inspeccionar periódicamente el vehículo e informar inmediatamente a su supervisor si descubre alguna condición insegura.
Completar las listas de chequeo previo y posterior al viaje.
Respetar los itinerarios designados en base Quinpe para el ingreso y egreso de las mismas.

## Slide 6: Velocidades permitidas
Las velocidades máximas permitidas en condiciones normales de tránsito, son las determinadas por la legislación Nacional, Provincial y/ó Municipal, los requisitos de la Compañía, y los especificados por el Cliente.
Deben respetarse aquellos que sean menores.

## Slide 7: IT_25 “Tareas en Campo” (Salida)
Controlar que el vehículo disponga de la documentación requerida antes de cada servicio.
Realizar el check-list de salida registrando cualquier desperfecto que tenga la unidad. RIT 01_04 - Permiso de Salidas de camiones, en igual forma el RIT_01_16 Permiso de entrada de camiones.
Informar al responsable de transporte si el equipo presenta alguna rotura o desperfecto.
Verificar y controlar que los elementos para prestar servicio no presenten ningún desperfecto antes de salir de base Quinpe, :
Ducha de emergencia, mangueras, acoples, bombas de trasvase, alargues, bandejas de contención, etc.-

## Slide 8: Servicio de descarga de ácido
Realizar la operación en locación de acuerdo al pedido del cliente.
Anunciarse en control de ingreso y firmar.
Estacionarse en lugares indicados por el cliente.
Informarse con el encargado de la operación.
Con ayuda de un guía en tierra, ubicarse en posición segura, lo más cercano posible al punto de descarga.
Sectorizar y señalizar la zona de la operación de descarga, colocando cuñas y calzas al equipo, para evitar desplazamiento. Se debe colocar conos de seguridad, cinta de Marcación, extintor de fuego y la cartelería correspondiente.
Delimitar la zona de trabajo con cartelería, matafuegos y conos de acuerdo a los instructivos de trabajo.
Coordinar maniobra de descarga con el operador del cliente. Queda PROHIBIDO realizar la descarga sin la presencia de dicho operador durante la tarea.
Colocarse todos elementos de protección personal (casco, guantes, antiparras, mascara Completa, mameluco, botas de seguridad).
Colocar mangueras y acoplarlas desde las cisternas hacia el punto de descarga.
Colocar bandejas colectoras de líquidos debajo de los puntos de acople de mangueras.
Se solicita inicio de la maniobra al Operador del Cliente.
Cuando se conducen unidades pesadas y dentro de lo posible evitar circular por zonas
urbanas, a menos que sea estrictamente necesario hacerlo.
Análisis de Trabajo Seguro – ATS Las evaluaciones de seguridad en el trabajo son enfoques proactivos para evaluar y controlar los peligros que se pueden presentar en el ambiente de trabajo producto de cambios o condiciones específicas del ambiente de trabajo.
Debido a que la ATS es una actividad proactiva, la evaluación debe ser realizada y comunicada antes que comiencen las tareas.

## Slide 9: Servicio de descarga de ácido
Se realiza la prueba de sentido de la bomba.
Se realiza la apertura de las válvulas de la cisterna de QUINPE para cargar la línea y la bomba.
Luego se abre la válvula de salida de la bomba de QUINPE.
El Operador QUINPE se queda parado al pie de la bomba de QUINPE, llevando control de los niveles de la cisterna.
Es responsabilidad del Operador del Cliente controlar los niveles de llenado de los a puntos a recargar.
Una vez finalizada la descarga, se coordina con el Operador del Cliente realizar un barrido con agua para poder limpiar y desacoplar las mangueras sin riesgo de contaminar el medio ambiente.
Luego se desacoplan las mangueras y guardan vacías en la cisterna.
Se realiza una inspección del Operador del Cliente el cual da por terminada la tarea.
Se hace firmar el remito de transporte y descarga, y certificado de análisis. La firma debe contener aclaración y número de legajo o DNI.
Se guardan los elementos (cinta de marcación, conos, extintores, cuñas, etc).
Para retirarse se solicita al operador del cliente que indique su salida.
Cuando se sale de la locación se debe firmar en control de ingreso / Salida.

## Slide 10: Responsabilidades de los empleados
DETENER LA TAREA toda vez que se presente una condición o acto inseguro que pueda resultar en un daño a las personas, los bienes materiales y/ó el medio ambiente.
Minimizar los riesgos de incidentes conociendo y cumpliendo los procedimientos operativos de HSE y aplicando el buen juicio para eliminar actos o condiciones peligrosas en el lugar de trabajo.
Cumplir con todas las políticas, procedimientos, regulaciones e instrucciones de trabajo seguro de Quinpe, que apliquen en el trabajo que se esté realizando.
Estar aptos y en buenas condiciones físicas y mentales para realizar el trabajo.
Comprender su derecho a negarse a realizar un trabajo cuando para el cual no están capacitados.
Reportar al supervisor inmediato y al representante de Quinpe, todos los peligros potenciales, prácticas de trabajo inseguras, incidentes, lesiones y enfermedades.
Contar con todos los certificados de capacitación y de equipos disponibles en el sitio de trabajo,
Utilizar y mantener el equipo de seguridad requerido y cumplir los requisitos de Equipo de Protección
Familiarizarse con la ubicación, el tipo y el funcionamiento de los equipos de emergencias en cada
sitio de trabajo.
Colaborar en las investigaciones de incidentes cuando sea necesario.

## Slide 11: Requisitos de cliente (Halliburton)
Hoja de seguridad (MSDS).
Orden de trabajo (OT).
Remito x triplicado indicando la cantidad kg/Lt. de ácido puro + Nº PO.
Personal de Halliburton firma el remito, aceptando la cantidad Kg/Lt. recibido de ácido puro.
Firma QA/QC o Supervisor de turno de Halliburton.
Personal de Halliburton firma la OT.
Provisión de ácido clorhídrico, con cisterna capacidad de 24 m³, bomba de transferencia y operario capacitado.
Disponibilidad de Lunes a Lunes de chofer y unidad para garantizar el servicio.
Disponer una unidad de back up si la unidad contratada este fuera de servicio.
Quinpe de proveer equipo, herramientas, EPP, transporte de chofer competente y supervisión para ejecutar
los servicios requeridos
Quinpe es responsable de asegurar que tanto el personal y equipos permitan dar el cumplimiento con los
programas y planes de trabajo.
Quinpe debera proveer par la descarga magueras empipadas para la descarga del producto en locacion.
Proveer un Kit anti derrame por contingencia para cisterna/pileta.
Cada pileta/cisterna en yacimiento deberán contar con bermas de contención secundaria.
Pileta/Cisternas en Stand By deben ser señalizadas con cartelería correspondiente a la información del material,
requerimientos de EPP, delimitadas con conos y cadenas.
Los equipos deben tener todas las habilitaciones correspondientes exigidas por leyes, normas y regulaciones de la materia.
El personal utilizado para el servicio deberá ser acreditada previa solicitud de Halliburton sobre el efecto.
No se dejara ingresar al personal sin los EPP adecuados y completos.